АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 10.04.2012 | № | 165 |
| --- | --- | --- | --- |

#### Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Организация освещения улиц городского округа Семеновский»

# В целях реализации Программы реформирования муниципальных финансов Семеновского района Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Семеновского района от 28 августа 2009 года № 113,  администрация  городского  округа  Семеновский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества муниципальной услуги «Организация освещения улиц городского округа Семеновский».

2. Управлению делами администрации городского округа Семеновский обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому планированию и финансам, начальника финансового управления Л.П. Фомичеву.

Глава администрации

городского округа                                                                                         Н.Ф.Носков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации городского

округа Семеновский

от 10.04.2012 № 165

СТАНДАРТ

КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ В ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ»

I. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт качества муниципальной услуги «Организация освещения улиц городского округа Семеновский» (далее - Стандарт) разработан в  соответствии с Программой реформирования муниципальных финансов Семеновского района Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Семеновского района от 28 августа 2009 года № 113

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на муниципальную услугу «Организация освещения улиц городского округа Семеновский» (далее - Услуга), предоставляемую населению городского округа Семеновский муниципальными и немуниципальными организациями (в случае привлечения немуниципальных организаций в установленном порядке к предоставлению муниципальных услуг за счет средств городского бюджета) (далее - Организации), включенную в реестр (перечень) муниципальных услуг, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении.

Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности Услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая получение Услуги, оценку качества Услуги и рассмотрение жалоб (претензий) получателей Услуги.

Единица измерения Услуги - 1 установка.

Предоставление Услуги осуществляется на безвозмездной основе.

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.3.1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с изменениями и дополнениями).

1.3.2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

1.3.3. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

1.3.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999 года № 664 «Об утверждении Положения об ограничении или временном прекращении подачи электрической энергии (мощности) потребителям при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения».

1.3.5. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

1.3.6. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

1.3.7. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 года № 120 «Об утверждении указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

1.3.8. ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

1.3.9. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Минтопэнерго Российской Федерации, 7-е издание.

1.3.10. РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 - 20 кВ с неизолированными проводами».

1.3.11. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

1.3.12. ВСН 480-86 «Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение».

1.3.13. ГОСТ 8045-82 «Светильники для наружного освещения. Общие технические условия».

1.3.14. РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

1.3.15. СанПиН 2605-82 «Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки».

1.3.16. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

1.3.17. СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

1.3.18. ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

1.3.19. Устав городского округа Семеновский, утвержден решением Совета депутатов от 24 мая 2011 года № 24 .

1.3.20. Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Семеновский, утвержденные решением Совета депутатов от 16 февраля 2012 года № 5.

1.4. Основные факторы, влияющие на качество предоставления Услуги:

1.4.1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционируют Организации.

1.4.2. Условия размещения и режим работы Организаций.

1.4.3. Организационно-технические условия и материально-техническое оснащение, включая оборудование, инструменты, транспорт и документацию.

1.4.4. Укомплектованность Организаций специалистами и их квалификация.

1.4.5. Наличие требований к технологии оказания Услуги.

1.4.6. Наличие информационного сопровождения деятельности Организаций, порядка и правил оказания Услуги.

1.4.7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью Организации, а также за соблюдением качества фактически предоставляемых Услуг требованиям настоящего Стандарта.

1.5. В настоящем Стандарте используются следующие термины и определения:

1.5.1. Установка уличного освещения - осветительное устройство, расположенное на специальных опорах (столбах), растяжках, предназначенное для освещения городских, внутридворовых и других территорий.

1.5.2. Объекты (средства) наружного освещения - осветительные приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для такого освещения опорах, специальных растяжках, опорах контактной сети электрифицированного городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений, парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических, железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных местах общественного пользования.

1.5.3. Наружное архитектурное освещение - искусственное освещение фасадов зданий и сооружений, произведений монументального искусства и элементов городского ландшафта для обеспечения их художественной выразительности, отвечающее требованиям экологии зрительного восприятия и социально-экономической эффективности.

II. Требования к качеству муниципальной услуги «Организация освещения улиц городского округа Семеновский»

### 2.1. Состав Услуги:

2.2.1. Техническое обслуживание установок уличного освещения.

2.2.2. Текущий и капитальный ремонт установок уличного освещения.

2.2.3. Строительство и реконструкция установок уличного освещения.

### 2.2. Результатом предоставления Услуги является бесперебойная и надежная работа всех устройств уличного освещения на территории городского округа Семеновский.

### 2.3. Требования к качеству и условиям предоставления Услуги.

2.3.1. Требования к Организации, предоставляющей Услугу.

В целях предоставления муниципальной услуги администрация городского округа Семеновский может привлекать Организации путем заключения договоров на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Организация, предоставляющая Услугу, должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

Муниципальная услуга «Организация освещения улиц городского округа Семеновский» предоставляется Организациями, функционирующими в соответствии со следующими основными документами (примерный перечень):

1) Положение (устав) Организаций, предоставляющих Услугу;

2) руководства, правила, инструкции, методики, положения.

2.3.2. Требования к технологии оказания Услуги.

2.3.2.1. Требования к проектированию сети наружного освещения.

2.3.2.1.1. Проектирование сети наружного освещения городского округа Семеновский осуществляется в соответствии со СН 541-82, ПУЭ «Правила устройств электроустановок», ВСН 480-86 «Монтаж низковольтных комплектных устройств. Сети заземления электротехнических установок. Монтаж преобразовательных устройств. Наружное освещение», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере наружного освещения городского округа.

2.3.2.1.2. При проектировании и устройстве сети наружного освещения специальное внимание следует уделить оптимизации выбора и размещения световых приборов на основе наиболее полного учета их светораспределения. Критерием оптимизации проектного решения является его энергоэкономичность - минимум мощности осветительной установки при обеспечении нормируемых ее количественных и качественных показателей.

2.3.2.1.3. При проектировании и устройстве сети наружного освещения должны обеспечиваться:

- нормированные величины количественных и качественных показателей установок наружного освещения;

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установками.

2.3.2.1.4. Для создания выразительного архитектурно-художественного облика города в вечернее время следует, как правило, предусматривать освещение архитектурных объектов:

- ансамблей зданий, сооружений, зеленых насаждений и фонтанов, устройств рекламы на главных площадях и улицах, набережных, в парках и местах массового отдыха населения;

- объектов и памятников, характеризующих национальные, архитектурно-художественные и историко-культурные особенности городского округа Семеновский.

2.3.2.1.5. Наружное освещение объектов, указанных в пункте 2.3.2.1.4, и световая реклама должны проектироваться в сочетании с освещением улиц, дорог и площадей как единый комплекс светового оформления города в вечернее время.

2.3.2.1.6. При проектировании установок наружного освещения выбор опор и световых приборов должен производиться с учетом архитектурно-планировочных особенностей освещаемой зоны и невосприятия в дневное и вечернее время.

2.3.2.1.7. Решения по архитектурному освещению зданий, сооружений и световой рекламы, располагаемой на них, должны, как правило, предусматриваться в проектах этих зданий и сооружений. В строительной части проектов зданий и сооружений следует предусматривать закладные детали, ниши и другие устройства, необходимые для установки световых приборов, электроконструкций и прокладки осветительной сети.

2.3.2.1.8. Установки архитектурного освещения и световой рекламы должны сочетаться с архитектурой и масштабами зданий и сооружений с учетом восприятия зданий и их окружения в дневное и вечернее время.

2.3.2.1.9. Установки наружного освещения следует выполнять стационарными, рассчитанными на систематическое включение.

2.3.2.1.10. Проектирование освещения территории городского округа с учетом характеристик светоотражения дорожных покрытий и решений по озеленению.

2.3.2.2. Технические требования к светильникам для наружного освещения.

2.3.2.2.1. Технические требования к светильникам для наружного освещения предъявляются в соответствии с ГОСТ 8045-82, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы в сфере наружного освещения городского округа.

2.3.2.2.2. Светильники для наружного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий.

2.3.2.3. Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения.

2.3.2.3.1. Техническое обслуживание установок наружного освещения производится Организацией в соответствии с государственными стандартами, нормативами, а также иными требованиями нормативных правовых актов.

2.3.2.3.2. Техническое обслуживание и ремонт установок наружного и рекламного освещения должен выполнять подготовленный электротехнический персонал.

2.3.2.3.3. Состав и периодичность работ по техническому обслуживанию определяется в соответствии с утверждаемыми сетевыми графиками.

2.3.2.3.4. Поддержание проектных светотехнических параметров устройств наружного освещения, по которым они были построены, путем замены вышедших из строя или резко снизивших световой поток ламп, замены предохранителей и элементов ПРА, проведения мокрой чистки светильников, замены отдельных отражателей, защитных стекол, снизивших свои параметры, а также восстановления правильного положения кронштейнов, светильников, прожекторов относительно освещаемого объекта.

2.3.2.3.5. Проведение ревизии и сухой чистки оптических отсеков светильников должно производиться 1 раз в год и при проведении групповой замены ламп. Одновременно в случае необходимости производится замена или восстановление рассеивателей с периодичностью 1 раз в 5 лет на магистральных улицах, 1 раз в 10 лет на остальных типах городских территорий.

2.3.2.3.6. Проведение окраски шкафов пунктов питания должно производиться ежегодно, неоцинкованных металлических опор и кронштейнов на магистральных улицах и в местах массового скопления людей - 1 раз в год, на улицах и проездах городского значения - 1 раз в 3 года, на дворовых территориях - 1 раз в 5 лет.

2.3.2.3.7. Помывка опор и цоколей производится 1 раз в год на магистральных улицах и в местах массового гуляния.

2.3.2.3.8. Измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания на соответствие распределения светильников по фазам и величине нагрузки.

2.3.2.3.9. Проверка состояния заземляющих проводников и мест их присоединения к элементам оборудования.

2.3.2.3.10. Проверка состояния оборудования телемеханики проводится 1 раз в месяц.

2.3.2.3.11. Проверка состояния оборудования автоматизированной системы коммерческого учета энергии и мощности (АСКУЭ) проводится 1 раз в месяц.

2.3.2.3.12. Результаты технического обслуживания и выявленные дефекты заносятся в журнал с целью последующего устранения на этапе текущего или капитального ремонта.

2.3.2.4. Требования к аварийному ремонту установок наружного освещения.

2.3.2.4.1. Восстановление горения отдельных светильников на магистральных улицах должно выполняться в срок, не превышающий 5 суток, на остальных объектах - в срок не более 10 рабочих дней с момента обнаружения или поступления сообщения.

2.3.2.4.2. Массовое погашение светильников, связанное с отказом в распределительной сети, должно устраняться в течение суток с момента обнаружения, а на магистральных улицах в течение 3 часов.

2.3.2.4.3. Повреждения аварийного характера немедленно устраняются или локализуются персоналом Организации.

2.3.2.4.4. Если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а также вызвавшие прекращение работы установок наружного освещения, устранены временно или только определены, то их устранение в полном объеме производится в дневное время.

2.3.2.4.5. Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта должен осуществляться на основных магистралях незамедлительно. Вывоз сбитых опор на остальных территориях, а также вывоз демонтируемых опор должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения либо демонтажа.

2.3.2.4.6. Восстановление разрушенных опор должно производиться в течение 2 недель со дня обнаружения.

2.3.2.5. Требования к капитальному ремонту установок наружного освещения.

2.3.2.5.1. Состав строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту электроустановок наружного освещения определяется в соответствии с дефектной ведомостью. Как правило, капитальный ремонт должен проводиться комплексно с охватом всех элементов ремонтируемых установок наружного освещения.

2.3.2.5.2. Капитальный ремонт установок наружного освещения проводится:

- при амортизации установок наружного освещения выше 70% от первоначальной стоимости;

- при замене более 10% в стоимостном выражении установленного оборудования, средств управления и телемеханики на участке, подлежащем капитальному ремонту;

- при замене опор установок наружного освещения в объеме более 20% от установленных на участке, подлежащем капитальному ремонту.

2.3.2.5.3. Периодичность выполнения капитального ремонта определяется в зависимости от типа используемых оборудования и изделий согласно нормативной документации заводов-изготовителей.

2.3.2.6. Требования к наружному освещению.

2.3.2.6.1. Освещение во дворах и на проезжей части дорог должно осуществляться лампами типа дуговых ртутных ламп высокого давления (ДРЛ), натриевых ламп высокого давления (ДНАТ) с учетом обеспечения нормируемых величин в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, также требований иных нормативных правовых актов.

2.3.2.6.2. Доля действующих объектов наружного освещения, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%, в пешеходных переходах - не менее 90%. При этом не допускается расположение неработающих объектов наружного освещения подряд, одним за другим.

2.3.2.6.3. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор или Организацией в течение суток с момента обнаружения (демонтажа).

2.3.2.6.4. Для освещения мест производства ремонтных работ городских подземных инженерных сетей, связанных с разрытиями, их огораживанием и установкой сигнальных огней на улицах и дорогах, допускается дополнительно использовать временные передвижные осветительные установки, в том числе с использованием световых приборов прожекторного типа. При этом уровень горизонтальной освещенности на рабочей поверхности разрытия должен соответствовать требованиям СНиП 23-05-95, должны быть приняты меры по исключению ослепления водителей, а также по ограничению засветки окон жилых и лечебных зданий.

2.3.2.6.5. Отношение максимальной освещенности к средней должно быть при норме средней освещенности свыше 6 лк - не более 3:1, от 4 до 6 лк - не более 5:1, менее 4 лк - не более 10:1.

2.3.2.6.6. На улицах, дорогах и транспортных зонах площадей категорий А и Б показатель ослепленности для осветительных установок не должен превышать 150. Для осветительных установок улиц и дорог категории В, а также осветительных установок, уровень освещения которых регламентируется нормами горизонтальной и полуцилиндрической освещенности, наименьшая высота расположения светильников по условиям ограничения ослепленности должна соответствовать требованиям СНиП 23-05-95.

2.3.2.6.7. На улицах категорий А и Б установки наружного освещения всех видов не должны создавать на окнах жилых зданий вертикальную освещенность, превышающую:

- 7 лк при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/кв. м;

- 10 лк при норме 0,6 - 1,0 кд/кв. м;

- 20 лк при норме 1,2 - 1,6 кд/кв. м.

2.3.2.6.8. На улицах категории В, на пешеходных улицах вне общественного центра, на внутридворовых территориях, а также на любых улицах, прилегающих к спальным корпусам больниц и лечебно-курортных учреждений, вертикальная освещенность на окнах квартир жилых зданий и палат спальных корпусов не должна превышать 5 лк.

2.3.2.6.9. На территории автозаправочных станций и автостоянок, прилегающих к улицам и дорогам с транспортным движением, светильники рассеянного света должны устанавливаться на высоте не менее 3 м при световом потоке ламп до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм. Для освещения указанных объектов не допускается применять прожекторы, расположенные на крышах и навесах и направленные в сторону улицы или дороги.

2.3.2.6.10. При использовании для освещения больших площадей и транспортных развязок, в том числе и в нескольких уровнях, опор высотой 20 м и более устанавливаемые на них световые приборы должны иметь максимум силы света под углом не более 65 град. к вертикали, при этом сила света не должна превышать под углами 80 град., 85 град., 90 град. соответственно 50, 30 и 10 кд на 1000 лм. Высота светильников над дорожным покрытием проезжей части верхнего уровня транспортного пересечения должна быть не менее 10 м.

2.3.2.6.11. Высота размещения световых приборов на улицах, дорогах и площадях с трамвайным и троллейбусным движением должна приниматься согласно СНиП 2.05.09.

2.3.2.6.11. Минимальная высота установки светильников в парапетах мостов и путепроводов и других объектов не ограничивается при условии обеспечения защитного угла не менее 10 град. и исключения возможности доступа к лампам и пускорегулирующим аппаратам без применения специального инструмента.

2.3.2.6.13. В транспортных тоннелях должны применяться светильники с защитным углом не менее 10 град. Высота их расположения должна быть не менее 4 м.

2.3.2.6.14. В пешеходных тоннелях должны использоваться светильники с защитным углом не менее 15 град. или с диффузными и призматическими рассеивателями:

- с лампами ДНаТ (ДНаС) мощностью до 110 Вт;

- с лампами ДРЛ мощностью до 125 Вт;

- с люминесцентными лампами суммарной мощностью до 80 Вт.

2.3.2.6.15. Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники, обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее:

- на площадке основного входа - 6 лк;

- запасного или технического входа - 4 лк;

- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4 лк;

- у запасного или технического входа - 2 лк.

2.3.2.7. Наружное архитектурное освещение.

Наружное архитектурное освещение должно обеспечивать в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повышать комфортность световой среды города. Установки архитектурного освещения не должны производить слепящего действия на водителей транспорта и пешеходов.

При проектировании световых архитектурных ансамблей выбирается яркость главного фасада доминирующего объекта. Средние яркости освещаемых фасадов соподчиненных объектов единого ансамбля должны быть, как правило, снижены не менее чем на две ступени.

Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие многосторонний обзор, следует освещать с двух - трех сторон с четко выраженным основным направлением светового потока, определяющим расчетную плоскость, которая композиционно должна быть связана с главным направлением восприятия объекта.

В установках архитектурного освещения следует использовать преимущественно газоразрядные источники света. При локальной подсветке допустимо использование ламп накаливания, преимущественно галогенных, а при декоративном освещении - источников хроматического излучения или цветных светофильтров.

Уровни освещения доминантных объектов, обозреваемых с расстояния более 300 м, допускается увеличить до 50%.

Приборы архитектурного освещения должны располагаться таким образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранировались светозащитными устройствами.

### 2.4. Требования к доступности Услуги.

2.4.1. Категория получателей Услуги.

2.4.1.1. Получатель Услуги - гражданин Российской Федерации. Каждый гражданин независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на получение Услуги.

2.4.1.2. Особые категории получателей Услуги.

Особенности предоставления Услуги отдельным категориям получателей не устанавливаются.

2.4.2. Порядок получения доступа к Услуге.

Оказание Услуги не предполагает необходимости совершения получателями специальных действий, санкционирующих предоставление им данной Услуги.

2.4.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении Услуги и сроки приостановления предоставления Услуги.

Случаи явлений стихийного характера, дорожно-климатических условий, аварий и других подобных ситуаций, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью получателей Услуги и работников Организаций, предоставляющих Услугу.

2.4.4. Сроки предоставления Услуги и режим работы Организаций, оказывающих Услугу.

2.4.4.1. Включение установок наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов производится в зависимости от уровня естественной освещенности.

2.4.4.2. При централизованной автоматической системе управления установками уличного и рекламного освещения должно обеспечиваться круглосуточное дежурство персонала, имеющего в своем распоряжении транспортные средства и телефонную связь.

### 2.5. Оценка качества предоставления Услуги (система индикаторов качества).

2.5.1. Критериями оценки качества предоставления Услуги являются:

- полнота предоставления Услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;

- результативность (эффективность) предоставления Услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов);

- соблюдение сроков выполнения работ по технической эксплуатации и содержанию линий уличного освещения в границах городского округа.

2.5.2. Система индикаторов (характеристик) качества предоставления Услуги.

2.5.3. Система индикаторов (характеристик) качества Услуги:

| Наименование показателя | Формула для расчета/словесное описание | Значения показателя |
| --- | --- | --- |
| Показатель общей плотности освещения | По = Sосв / Sгорода x 100%; где Sосв - площадь дорог и тротуаров, покрытая освещением в рамках предоставления услуги освещения, кв. м; Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров | Не менее 70% |
| Показатель обеспеченности необходимой площади освещением | Пн = Sосв / Sт x 100%; где Sт - площадь дорог и тротуаров, которая должна быть освещена в соответствии с нормативными требованиями | Не менее 90% |
| Показатель износа общего фонда осветительных приборов и опор | И = Ксн / Ко x 100%; где Ксн - количество осветительных приборов и опор, имеющих сверхнормативный срок службы; Ко - общее количество осветительных приборов и опор | Не более 70% |
| Показатель бесперебойности работы | Количество аварийных отключений установок наружного освещения в год, вне зависимости от площади, на которой произошло аварийное отключение, а также периода отключения | Не более 15 |
| Показатель горения | Наибольший процент одновременного негорения ламп установок наружного освещения, отмеченный за год | 5% |

### 2.6. Информационное обеспечение деятельности Организаций, предоставляющих Услугу, в том числе четкой соответствующей надписью на наружных шкафах управления уличным освещением.

Каждая Организация, предоставляющая Услугу, обязана довести до сведения получателей Услуги свое наименование, местонахождение и номера телефонов. Данная информация должна быть предоставлена любым способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим доступность Услуги для населения.

Информирование граждан осуществляется посредством:

- опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

- опубликования информации об Организациях, предоставляющих Услугу, в сети Интернет на соответствующем разделе официального интернет-сайта администрации городского округа Семеновский;

- информационных стендов, размещаемых в каждой Организации, предоставляющей Услугу;

- тематических публикаций, радио- и телепередач.

Информация о деятельности Организации, о порядке и правилах предоставления Услуги должна обновляться (актуализироваться) по мере необходимости, но не реже чем два раза в год.

### 2.7. Контроль качества предоставления Услуги.

2.7.1. Организация обеспечения качества и доступности предоставления Услуг, описываемых в настоящем Стандарте, достигается посредством реализации контрольных мероприятий.

Контроль за деятельностью Организаций осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля.

2.7.2. Внутренний контроль проводится руководителем Организации и его заместителями и подразделяется на:

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества предоставления услуг);

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);

- итоговый контроль (анализ деятельности Организации по результатам отчетного года).

Выявленные недостатки по оказанию Услуг анализируются по каждому сотруднику Организации с рассмотрением на комиссиях по служебному расследованию, с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или административных взысканий (если будет установлена вина в нарушении требований настоящего Стандарта).

2.7.3. Осуществление внешнего контроля за деятельностью Организации по предоставлению Услуг в части соблюдения требований к качеству осуществляется администрацией городского округа Семеновский посредством:

1) проведения мониторинга основных показателей деятельности не реже одного раза в квартал;

2) анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в администрацию городского округа Семеновский, проведения по фактам обращения служебных расследований с привлечением к ответственности соответствующих специалистов по выявленным нарушениям;

3) проведения контрольных мероприятий, в том числе проверка книги отзывов и предложений Организации на предмет фиксации в ней жалоб на качество услуг, а также факта принятия мер по жалобам.

Плановые контрольные мероприятия проводятся администрацией городского округа Семеновский ежеквартально, внеплановые - по факту поступления жалоб на качество предоставляемых Услуг.

2.7.3.1. Для оценки качества и безопасности Услуг администрация городского округа Семеновский использует следующие основные методы контроля:

1) визуальный - проверка состояния Организаций, предоставляющих Услугу;

2) аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных документов на предоставление Услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих документов, проверка профессиональной квалификации обслуживающего персонала, оказывающего Услуги, основных показателей деятельности Организации за отчетный период и другие;

3) измерительный - проверка с использованием средств измерений и испытаний технического состояния оборудования;

4) экспертный - опрос работников и других лиц Организаций о состоянии качества и безопасности Услуг, оценка результатов опроса;

5) социологический - опрос или интервьюирование получателей Услуг, оценка результатов опроса.

2.7.3.2. Жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта получателями Услуг могут направляться как непосредственно в Организацию, предоставляющую Услугу, так и в администрацию городского округа Семеновский.

Жалобы и заявления на некачественное предоставление Услуги подлежат обязательной регистрации в зависимости от места поступления жалобы.

Подача и рассмотрение жалобы в администрацию городского округа Семеновский осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Руководитель Организации, предоставляющей Услугу, в случае подачи жалобы должен:

1) установить факт нарушения и предпринять меры по разрешению ситуации либо аргументированно отказать в удовлетворении требований заявителя;

2) организовать дисциплинарные взыскания с сотрудников, ответственных за нарушение требований Стандарта;

3) В течение 10 дней отправить заявителю информацию о предпринятых по жалобе мерах.

### 2.8. Ответственность за качество предоставления Услуги.

Работа Организаций по предоставлению Услуги должна быть направлена на полное удовлетворение нужд населения, непрерывное повышение качества предоставления Услуг.

Руководитель Организации несет полную ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта.

Приказом руководителя Организации в Организации должны быть назначены ответственные лица за качественное предоставление Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, а также сформирована служба контроля за качеством предоставления Услуги в соответствии с настоящим Стандартом, состоящая из заместителей руководителя Организации и ведущих специалистов.

Руководитель Организации обязан:

- обеспечить разъяснение и доведение Стандарта до всех структурных подразделений и сотрудников Организации;

- четко определить полномочия, ответственность и обеспечить взаимодействие всего персонала Организации, осуществляющего предоставление Услуг и контроль качества предоставляемых Услуг;

- организовать информационное обеспечение процесса оказания Услуги в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

- обеспечить внутренний контроль за соблюдением требований настоящего Стандарта;

- обеспечить выработку предложений по совершенствованию процедуры предоставления Услуг.