АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ

### НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | 10.04.2012 | № | 164 |
| --- | --- | --- | --- |

#### Об утверждении Стандарта качества муниципальной услуги «Содержание дорог местного значения на территории городского округа»

# В целях реализации Программы реформирования муниципальных финансов Семеновского района Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Семеновского района от 28 августа 2009 года № 113,  админист-рация  городского  округа  Семеновский  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества муниципальной услуги «Содержание дорог местного значения на территории городского округа».

2. Управлению делами администрации городского округа Семеновский обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации городского округа Семеновский.

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому планированию и финансам, начальника финансового управления Л.П. Фомичеву.

Глава администрации

городского округа                                                                                         Н.Ф.Носков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации городского

округа Семеновский

от 10.04.2012 № 164

Стандарт

качества муниципальной услуги «Содержание дорог местного значения на территории городского округа Семеновский»

## I. Общие положения

# 1.1. Настоящий стандарт качества муниципальной услуги «Содержание дорог местного значения на территории городского округа» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с Программой реформирования муниципальных финансов Семеновского района Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации Семеновского района от 28 августа 2009 года № 113.

1.2. Настоящий Стандарт распространяется на услугу «Содержание дорог местного значения на территории городского округа» (далее - Услуга), предоставляемую населению городского округа Семеновский муниципальными и немуниципальными организациями (в случае привлечения немуниципальных организаций в установленном порядке к оказанию муниципальных услуг за счет средств городского бюджета) (далее - Организация), включенную в реестр (перечень) муниципальных услуг, по которым производится учет потребности в их предоставлении. Стандарт устанавливает основные требования, определяющие качество предоставления Услуги.

Стандартом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие необходимый уровень качества и доступности Услуги в целом, а также на каждом этапе ее предоставления, включая обращение за Услугой, ее оформление и регистрацию, получение Услуги, оценку качества Услуги и рассмотрение жалоб (претензий) потребителей Услуги.

Единица измерения Услуги - кв. м.

1.3. Предоставление Услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1.3.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) (с поправками).

1.3.2. Жилищный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 22 декабря 2004 года (с изменениями и дополнениями).

1.3.3. Закон Российской Федерации от 07 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями).

1.3.4. Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

1.3.5. Федеральный закон от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.3.6. Устав городского округа Семеновский, утвержден решением Совета депутатов от 24 мая 2011 года № 24 .

1.3.7. Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Семеновский, утвержденные решением Совета депутатов от 16 февраля 2012 года № 5.

1.4. Основные факторы, влияющие на качество предоставления Услуги:

1.4.1. Наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Организация.

1.4.2. Условия размещения и режим работы Организации.

1.4.3. Наличие специального технического оснащения Организации.

1.4.4. Укомплектованность Организации специалистами и их квалификация.

1.4.5. Наличие требований к технологии оказания Услуги.

1.4.6. Наличие информационного сопровождения деятельности Организации, порядка и правил оказания Услуги.

1.4.7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью Организации, а также за соблюдением качества фактически предоставляемых Услуг требованиям настоящего Стандарта.

## II. Требования к качеству муниципальной услуги «Содержание дорог местного значения на территории городского округа»

### 2.1. Состав Услуги: содержание, текущий и капитальный ремонт автодорог и тротуаров.

### 2.2. Результат предоставления Услуги:

2.2.1. В части содержания и текущего ремонта:

- механизированная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи (с увлажнением или без увлажнения);

- механическая мойка прилотковой части дорог;

- содержание остановок общественного транспорта, ограждений и путепроводов;

- ремонтное профилирование грунтовых дорог автогрейдером;

- срезка и планировка обочин дорог;

- уборка прибордюрной части дорог от грязи и снега;

- очистка тротуаров механизированной щеткой;

-	содержание ливневой канализации, находящейся в муниципальной собственности;

- ямочный ремонт дорог, тротуаров;

- механизированная посыпка песко-соляной смесью проезжей части улиц;

- уборка мусора и иных посторонних предметов с элементов автомобильной дороги;

- механизированная очистка проезжей части улиц, перекрестков, тротуаров и остановок общественного транспорта от снега;

- удаление наката с дорог.

2.2.2. В части капитального ремонта:

- устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна и доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих категории автомобильной дороги;

- восстановление дорожных одежд в местах исправления земляного полотна и водоотвода;

- усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности транспортным нагрузкам с исправлением продольных и поперечных неровностей, укладкой выравнивающих и дополнительных слоев основания и покрытия;

- устройство более совершенных типов покрытий с использованием существующих дорожных одежд в качестве основания;

- перекрытие изношенных цементобетонных покрытий слоями из цементобетона или асфальтобетона и т.п.

### 2.3. Требование к качеству и условиям предоставления Услуги.

Организация, предоставляющая Услугу, должна отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

### 2.4. Требования к технологии предоставления Услуги:

2.4.1. Содержание дорог.

2.4.1.1. Общие требования.

Особенности предоставления Услуги по содержанию той или иной дороги определяются в соответствии с категорией содержания данной дороги.

Деление дорог на категории содержания (эксплуатационная категория) с учетом особенностей, предъявляемых к их эксплуатации, производится в соответствии с таблицей 1:

Таблица 1

| Эксплуатационная категория | Интенсивность движения транспорта, авт./сутки | Характеристика дорог |
| --- | --- | --- |
| А | более 3000 | Магистральные улицы и дороги нерегулируемого движения, скоростные дороги, улицы и дороги, которые обеспечивают общегородские и межрайонные связи |
| Б | от 1000 до 3000 | Магистральные дороги регулируемого движения; магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения |
| В | менее 1000 | улицы и дороги местного значения |

2.4.1.1.1. В зависимости от категории дороги настоящим Стандартом устанавливаются следующие уровни содержания улично-дорожной сети.

- Минимальный уровень содержания включает работы и услуги, обеспечивающие требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Применение минимального уровня содержания возможно только к дорогам Б - В категорий.

- Допустимый уровень содержания является минимально допустимым для дорог А категории и включает работы и услуги, обеспечивающие в полном объеме требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения». Допускается временное ограничение или временное прекращение движения автотранспортных средств на отдельных участках по условиям их содержания. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.

- Средний уровень содержания является основным и обеспечивает уровень выше допустимого. Состояние конструктивных элементов, зависящее от содержания, не вызывает необходимость временного ограничения или временного прекращения движения автотранспортных средств. Допускается по условиям содержания снижение разрешенной Правилами дорожного движения скорости автомобилей на отдельных участках протяженностью до 20% от общей. Не допускается ухудшение условий движения по причине содержания на кривых малого радиуса, спусках и подъемах и на перекрестках. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.

- Высокий уровень содержания обеспечивает уровень выше среднего. Дорожная сеть и каждый ее конструктивный элемент содержится в состоянии, обеспечивающем круглосуточное, бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств. Не допускается снижение скорости движения автомобилей по причинам, связанным с содержанием дорог. Допускаются незначительные дефекты конструктивных элементов, которые не оказывают влияния на скорость и безопасность движения. Дорожно-транспортные происшествия по причине неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют.

2.4.1.1.2.	Уборка территории городского округа осуществляется:

- в летний период с 16 апреля по 31 октября;

- в зимний период с 1 ноября по 15 апреля.

2.4.1.1.3. Указанные сроки могут корректироваться решением администрации городского округа Семеновский в зависимости от погодных условий.

2.4.1.1.4. Работы по содержанию дорог и элементов внешнего благоустройства производятся в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, инструкциями и технологическими регламентами, утвержденными администрацией городского округа Семеновский.

2.4.1.1.5. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной конфигурации), должна производиться вручную.

2.4.1.1.6. Уборка тротуаров должна быть проведена до начала уборки лотковой части дорог. Запрещено перемещение снега (или смета) с тротуаров в очищенный лоток или наоборот.

2.4.1.1.7. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную способность.

2.4.1.1.8. В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений проводится силами подрядных организаций.

2.4.1.1.9. При возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в зимний период - скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения.

2.4.1.1.10. Вывоз скола асфальта при проведении текущего ремонта производится Организациями: на дорогах с интенсивным движением транспорта - незамедлительно (в ходе работ), на остальных дорогах - в течение суток.

2.4.1.1.11. Спил деревьев и их вывоз осуществляется Организациями, производящими работы по удалению сухостойных, аварийных, потерявших декоративность деревьев и обрезке ветвей в кронах, в течение рабочего дня - с озелененных территорий вдоль основных дорог и в течение суток - с дорог второстепенного значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, аварийных деревьев, должны быть удалены в течение 3 суток.

2.4.1.2. Требования по содержанию дорожной сети в зимний период.

2.4.1.2.1. До 1 октября текущего года администрацией городского округа Семеновский и дорожными службами должны быть завершены работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега), уборочной техники к работе в зимний период.

2.4.1.2.2. Базы для хранения противогололедных материалов должны быть полностью оборудованы и отремонтированы.

2.4.1.2.3. Лица, на которые возложены обязанности по содержанию соответствующих объектов, должны осуществлять мониторинг состояния этих объектов в целях поддержания их в чистоте и порядке.

2.4.1.3. Перечень видов работ по содержанию улично-дорожной сети.

2.4.1.3.1. В зимний период на дорогах проводятся следующие виды работ:

- подметание и сгребание снега подметально-уборочными машинами и подметальными тракторами;

- организация работ по обработке дорог противогололедными материалами;

- подготовка снежного вала бульдозерами и автогрейдерами;

- разгребание и сметание валов снега на перекрестках и въездах во дворы;

- разгребание валов снега на остановках общественного транспорта и пешеходных переходах;

- погрузка снега снегопогрузчиками в автосамосвалы;

- вывоз снега автосамосвалами на снегосвалки;

- зачистка лотковой полосы после погрузки и вывоза снега;

- удаление наката автогрейдерами;

- уборка снега вдоль проезжей части вручную;

- уборка парковочных карманов.

2.4.1.3.2.	В зимний период на тротуарах проводятся следующие виды работ:

- уборка снега вручную;

- подметание и сгребание снега подметальными тракторами;

- очистка тротуаров от наледи;

- посыпка тротуаров ПГМ;

- погрузка и вывоз снега;

- очистка урн от мусора.

2.4.1.3.3. В зимний период на остановках общественного транспорта проводятся следующие виды работ:

- очистка от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, сбор случайного мусора;

- погрузка вручную и вывоз бытового мусора;

- вывоз снега;

- посыпка остановочных площадок ПГМ.

2.4.1.3.4.  В зимний период на газонах проводятся следующие виды работ:

- очистка газонов от случайного мусора со сбором в мешки;

- погрузка вручную и вывоз бытового мусора.

2.4.1.3.5.  В зимний период дорожки, скамейки, урны и прочие элементы (МДФ), а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

2.4.1.4. Технология уборки объектов УДС в зимний период

Технологические операции и периодичность выполнения работ по уборке объектов УДС городского округа Семновский в зимний период устанавливаются в приложении к настоящему Стандарту.

2.4.1.4.1. Проезжая часть:

- К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка проезжей части дороги ПГМ; сгребание и подметание снега; формирование снежного вала для последующего вывоза; выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок городского пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.

- К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз); зачистка дорожных лотков после удаления снега; скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований механизированным и ручным способом.

- Работы по борьбе со снежно-ледяными образованиями наиболее важны, так как эффективность их выполнения определяет качество содержания дорожных покрытий. В первую очередь ПГМ обрабатываются наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта.

- Процесс снегоочистки с применением ПГМ предусматривает следующие этапы: выдержку, обработку дорожных покрытий ПГМ, интервал, сгребание и сметание снега.

- Выдержка - период от начала снегопада до момента распределения ПГМ. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха. При этом распределение ПГМ по покрытию производится в тот момент, когда на нем уже имеется некоторое количество снега. В период снегопада интенсивностью 1 - 3 мм/ч и выше к распределению противогололедных материалов приступают через 1,5 часа после начала снегопада. При слабом снегопаде интенсивностью 0,5 - 1 мм/ч противогололедные материалы распределяют через 4 часа после его начала.

- При снегопадах малой интенсивности (0,5 - 1 мм/ч) технологический процесс снегоочистки предусматривает интервал между обработкой покрытий ПГМ и началом сплуживания снега. В интервале, продолжительность которого составляет не более 3 ч, накапливается снег на дороге и, активно перемешиваясь с ПГМ колесами движущегося транспорта, сохраняет свою сыпучесть.

- При снегопадах 1 - 3 мм/ч и выше снегоочистку производят без интервала, непосредственно после начала обработки дорог ПГМ. Срок окончания работ по сгребанию и сметанию снега должен соответствовать накоплению на дорожном покрытии допустимого количества снега.

- Если после окончания первого цикла работ снегопад продолжается, цикл работ повторяют необходимое число раз до полной уборки снега с покрытия дороги.

- Для предотвращения образования снежно-ледяного наката при повышении и последующем резком понижении температуры воздуха после обработки дорожного покрытия ПГМ снегоочистку начинают сразу по получении сигнала о возможном понижении температуры воздуха.

- Твердые ПГМ разбрасывают по поверхности дороги универсальными распределителями. При отсутствии специальных машин ПГМ распределяют пескоразбрасывателями. Для соблюдения установленной плотности распределения рабочая скорость на третьей передаче должна соответствовать 25 - 30 км/ч.

- ПГМ следует равномерно распределять по всей площади проезжей части в соответствии с установленным режимом снегоочистки и нормами распределения. Нормы внесения в снег ПГМ зависят от температуры воздуха и интенсивности выпадения осадков и не могут превышать 40 г/кв. м.

2.4.1.4.2. Сгребание и сметание снега:

- Механизированное подметание проезжей части должно начинаться с началом снегопада.

- Очистка дорожных покрытий от снега производится путем сгребания и сметания снега подметально-уборочными машинами и тракторами. Работу снегоочистителей необходимо начинать с улиц, имеющих наиболее интенсивное движение транспорта и на которых ПГМ распределялись в первую очередь с тем, чтобы на каждом участке дороги выдержать заданный период между внесением материалов, сгребанием и сметанием снега.

- Маршруты работы распределителей противогололедных материалов, подметально-уборочных машин и тракторов должны по возможности совпадать. Это позволяет выдержать интервал, необходимый для равномерного перемешивания снега с внесенными ПГМ на всей протяженности маршрута, и достигнуть необходимого технологического эффекта. После окончания снегопада производят завершающее сгребание и сметание снега.

- При интенсивности снегопада свыше 3 мм/час для сокращения цикла работы подметально-уборочных машин и тракторов операцию снегоочистки ограничивают одним сгребанием, что позволяет  увеличить производительность в 1,5 раза. После окончания снегопада необходимо произвести завершающее сгребание и подметание снега. В бесснежные дни выполняется патрульное подметание дорожных покрытий.

- По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов.

- При формировании снежных валов, снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной массы.

2.4.1.4.3. В период зимней уборки запрещается:

- Выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных проездов, тротуаров, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

- Применять в качестве противогололедного материала техническую соль или жидкий хлористый кальций в чистом виде на тротуарах, посадочных площадках, остановках городского пассажирского транспорта, в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах;

- Перебрасывать или перемещать загрязненный или засоленный снег, а также скол льда на газоны, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения.

- Формирование снежных валов:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах.

2.4.1.4.4.  Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 2-2,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны.

2.4.1.4.5.  Устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания проезжей части по окончании очередного снегопада

2.4.1.4.6.  Разгребание валов снега на перекрестках, въездах во дворы, остановках общественного транспорта производится при помощи тракторов по окончании очередного снегопада на дорогах 4-й и 5 -й категории - 5 часов.

2.4.1.4.7.  При длительном снегопаде циклы механизированной расчистке проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. Время, необходимое на подметание дорог не должно превышать 4 часов. Время, необходимое на расчистку дорог 5-й категории - 5 часов.

2.4.1.4.8. После окончания снегопада в течение суток должна быть полностью завершена механизированная уборка проезжей части дорог 4-й категории от снежных накатов и наледи, удаление от снежных накатов и надели дорог 5-й категории должно быть завершено в течение двух дней.

2.4.1.4.9. При длительном отсутствии снега происходит интенсивное загрязнение дорожного покрытия. Для удаления загрязнений используются подметально-уборочные машины.

2.4.1.4.10. Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть скоординировано с  графиком работ подметально-уборочных машин.

2.4.1.4.11.  Запрещается сбрасывание снега с тротуаров на проезжую часть. На тротуарах производится формирование снежных куч для последующего вывоза. Сформированные кучи не должны мешать механизированной уборке  тротуаров.

2.4.1.4.12. Уборка парковочных карманов производится механизированным и ручным способом, в зависимости от площади парковочного кармана. Запрещается выталкивание снега на проезжую часть, снег с парковочных карманов вывозится на снегоприемные свалки.

2.4.1.4.13. Вывоз снега:

- Вывоз снега с улиц и проездов осуществляется в два этапа: первоочередной (выборочный) вывоз снега от остановок городского пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, мостов и въездов на территорию больниц и других социально важных объектов осуществляется в течение двух дней после окончания снегопада.

- После каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом.

- Вывоз снега с улиц и проездов должен осуществляться на подготовленные снегоприемные свалки. Запрещается вывоз снега на несогласованные в установленном порядке места.

2.4.1.4.14. Содержание тротуаров:

- Основной задачей зимней  уборки тротуаров является обеспечение нормального движения пешеходов независимо от погодных условий.

- Зимняя уборка тротуаров осуществляется как механизированным, так и ручным способами. Тротуары должны очищаться до покрытия. Уборка снега с пешеходных тротуаров на мостах и путепроводах производится ручным способом. Запрещается механизированная уборка пешеходных зон мостов и путепроводов.

- В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны обрабатываться песком. Время на обработку тротуаров не должно превышать 12 часов с начала снегопада.

- Механизированное подметание и ручная зачистка на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки песком должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.

- Время, необходимое для выполнения снегоуборочных работ на тротуарах не должно превышать 24 часов после окончания снегопада.

- Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

2.4.1.4.15. Содержание газонов:

- Очистка газонов от случайного мусора производится в течение одного рабочего дня по мере накопления. Вывоз бытового мусора с погрузкой вручную производится в течение одного рабочего дня.

2.4.1.4.16. Содержание остановок общественного транспорта:

- Сбор и вывоз случайного мусора производится в течение рабочего дня.

- Очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега, сдвигание снега в валы и кучи, вывоз бытового мусора с погрузкой вручную производится в течение одного рабочего дня. Посыпка остановочных площадок песком производится в ночное время до 7 часов утра.

2.4.1.3. Требования по содержанию дорожной сети в летний период.

2.4.1.3.1. Содержание проезжей части улиц:

- ежемесячный осмотр проезжей части;

- подметание проезжей части дорожно-уборочными машинами;

- подметание перекрестков, радиусов;

- мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами;

- мойка дорог по лотку дорожно-уборочными машинами;

- подметание вручную дорог по лотку от пыли, грязи;

- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой;

- очистка проезжей части по лотку, вручную от случайного мусора.

2.4.1.3.2. Содержание тротуаров:

- ежемесячный осмотр тротуаров;

- механизированное подметание;

- мойка тротуаров дорожно-уборочными машинами;

- подметание тротуаров вручную;

- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой.

2.4.1.3.3. Содержание остановок общественного транспорта:

- ежемесячный осмотр остановок общественного транспорта;

- подметание остановок вручную;

- очистка урн от мусора;

- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой.

2.4.1.3.4.  Содержание газонов:

- ежемесячный осмотр газонов;

- очистка газонов от случайного мусора;

- очистка газонов при средней и сильной засоренности;

- выкашивание газонов газонокосилкой и вручную;

- сбор веток по улицам города;

- вывоз бытового и растительного мусора с механизированной и ручной погрузкой;

- вывоз зеленой массы с погрузкой вручную;

- вывоз упавших веток, сучьев.

2.4.1.3.5. Содержание урн:

- очистка урн;

- вывоз бытового мусора с погрузкой вручную из урн.

2.4.1.3.6. Ремонт дорог, тротуаров и элементов обустройства дорог:

- ремонт выбоин и ям, ремонт бордюров, ограждений и подпорных стенок.

2.4.1.3.7.  Уборка УДС в период межсезонья (переходный период осень-зима, зима-весна):

- удаление грунтовых наносов;

- мойка и подметание проезжей части, лотков и тротуаров.

2.4.1.4. Технология уборки объектов УДС в летний период.

Технологические операции и периодичность выполнения работ по уборке объектов УДС городского округа Семеновский в летний период устанавливаются в приложении 2 к настоящим Стандартам.

2.4.1.4.1 Проезжая часть.

- Проезжая часть  должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем загрязнений, образующихся между циклами работы подметально-уборочных машин, не должен превышать 50 г на 1 кв. м площади покрытий.

- Двухметровые зоны у края дороги и у борта не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором; допускаются небольшие загрязнения песчаными частицами и различным мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между проходами подметально-уборочных машин.

- Общий объем таких загрязнений не должен превышать 150 г на 1 кв. м у борта.

- Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.

- В полосе отвода городских дорог, имеющих поперечный профиль шоссейных дорог, высота травяного покрова не должна превышать 15 - 20 см. Не допускается засорение полосы различным мусором.

- Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного мусора и промыты.

- Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут появиться в промежутках между циклами уборки.

2.4.1.4.2. Подметание.

- Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия.

- Подметание производится в следующем порядке:

  - подметание проезжей части и лотков на улицах с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта;

  - улицы со средней или малой интенсивностью движения.

  - Перед подметанием лотков должны быть убраны тротуары, чтобы исключить повторное загрязнение лотков, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин.

  - Перекрытие подметаемых полос должно быть не менее чем 0,5 м. Подметание дорожных покрытий улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.). Очистка проезжей части по лотку вручную от случайного мусора производится в дневное время. Вывоз грязи с механизированной погрузкой производится в ночное время (с 23:00 ч. до 07:00 ч.), вывоз случайного мусора с погрузкой вручную производится в дневное время.

- К работам, обеспечивающим подметание дорог, относятся:

  - пробег подметально-уборочных машин к месту выгрузки смета и обратно;

  - пробег подметально-уборочных машин к месту заправки водой и обратно.

- В ситуации затяжных дождей на улицах с ливневой канализацией вместо подметания допустимо проводить мойку проезжей части, а затем лотковой части.

2.4.1.4.3. Мойка.

- Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов, лотковых зон  полотна производится в ночное (с 23:00 ч. до 07:00 ч.) и дневное время. Мойка в дневное время производится в необходимых случаях для обеспечения чистоты проезжей части.

- Мойка проезжей части производится на улицах, имеющих усовершенствованные покрытия и водоприемные колодцы или уклоны, обеспечивающие надежный сток воды. На дорогах, имеющих продольные уклоны для обеспечения хорошего качества уборки, мойку следует вести под уклон.

- При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

- Мойку проездов шириной до 12 м. выполняет одна машина; сначала моют одну сторону, затем - другую. Мойку проездов с односторонним движением транспорта выполняют в одну сторону, по направлению к лотку тротуара.

- К работам, обеспечивающим мойку дорог, относится пробег поливомоечных машин к месту заправки водой и обратно.

2.4.1.4.4.Содержание тротуаров.

- Подметание тротуаров приводится подметально-уборочными машинами и в ручную с подборкой грязи и мусора. Мойка тротуаров производится дорожно-уборочными машинами. Основные работы  (подметание и мойка) должны быть завершены до 7 час. При уборке тротуаров производится первоначальная ручная уборка недоступных для механизмов мест. Работы по уборке тротуаров должны быть завершены до выполнения этих операций на проезжей части этих дорог. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания.

2.4.1.4.5. Содержание остановок общественного транспорта.

- Посадочные площадки остановок городского пассажирского транспорта должны быть полностью очищены от различного мусора и смета. Основные работы должны быть завершены до 7 час. Вывоз смета производится непосредственно после завершения операции подметания и очистки урн.

2.4.1.4.6. Содержание газонов.

- Работы по уходу за газонами производятся в течение рабочего дня, работы по сбору случайного мусора в утреннее время до 7 часов утра.  Кошение газонов должно обеспечивать высоту травостоя не выше 15 см.

- Вывоз случайного мусора и опавшей листвы с газонов осуществляется в течение дня после сбора.

- В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных и прилегающих территорий, производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и дворовых территорий. Собранные листья вывозятся на специально отведенные участки по согласованию с администрацией городского округа Семеновский.

2.4.1.4.7. Содержание урн.

- Очистка урн от мусора производится до 7 часов утра и в дневное время - по мере необходимости, покраска - по мере необходимости. Мелкий ремонт урн производится в течение 3 суток с момента обнаружения дефекта или получения предписания.

2.4.1.4.8. Ремонт дорог и тротуаров.

К ремонту дорог и тротуаров относится ремонт дорог, тротуаров, бордюров и элементов обустройства дорог.

- При ремонте проводятся следующие работы:

  - устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;

  - ликвидация колей глубиной до 30 мм; фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;

  - устройство изолирующего слоя из мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин и сетки трещин на участках длиной до 50 м;

  - восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м;

  - восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов; профилировка грунтовых дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 100 м3 на 1 километр;

  - восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2;

  - исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений; устранение отдельных повреждений или замена отдельных разрушенных бордюров и подпорных стенок;

  - устранение повреждений покрытия тротуаров.

- Работы по техническому содержанию асфальтобетонных покрытий проезжей части, включая аварийно-восстановительный ремонт бортового камня, в летний период осуществляется с применением горячих и холодных асфальтобетонных смесей.

- Ремонт дорожных покрытий производится с наступлением теплого периода и до наступления постоянных отрицательных температур воздуха:

- холодными асфальтобетонными смесями для выполнения аварийного ремонта при заделке ям и выбоин в течение суток с момента обнаружения или получения предписания;

- горячими асфальтобетонными смесями для выполнения ямочного ремонта и ремонта картами в течение 3 суток с момента обнаружения или получения предписания.

2.4.1.4.9. Содержание ограждений.

- К содержанию ограждений относится очистка и мойка ограждений; исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций барьерных ограждений; уборка наносного грунта у ограждений. Работы по устранению неисправностей производятся в течение 3  суток с момента обнаружения или получения предписания.

2.4.1.4.10.  Уборка УДС в период межсезонья (переходный период осень - зима, зима - весна).

В период межсезонья уборка грунтовые наносы при незначительном их слое убирают подметально-уборочные машины или подметальные трактора  с последующей погрузкой и вывозом грязи на свалку. При значительном слое  наносов, когда невозможно их убрать подметально-уборочными машинами или подметальными тракторами, применяется автогрейдер. Зачистка лотковой части дорог и тротуаров производится вручную. Грязь грузят фронтальным погрузчиком в самосвал. После вывоза грязи завершающую уборку оставшихся загрязнений производят подметально-уборочными машинами, подметальными тракторами.  При температуре воздуха в ночное время свыше + 3 градусов Цельсия используется подметальная техника, а также поливомоечные машины.

2.4.1.4.10.1. Уборка УДС в праздничные и предпраздничные дни.

- Уборка в праздничные и предпраздничные дни включает: уборку площадей, общественных остановок, очистку урн в усиленном режиме.

2.4.2. Ремонт дорог.

2.4.2.1. Работы по ремонту земляного полотна и системы водоотвода:

- устранение деформаций и повреждений элементов земляного полотна (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, историческим и достопримечательным объектам, паромным переправам и другим объектам);

- замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках транспортных средств, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, историческим и достопримечательным местам, паромным переправам и другим объектам).

2.4.2.2. Работы по ремонту дорожной одежды:

- ликвидация колей глубиной более 45 мм с заменой верхних слоев дорожной одежды методами фрезерования или регенерации на ширину полос наката или на всю ширину покрытия с укладкой одного или нескольких слоев асфальтобетона;

- восстановление дорожных одежд в местах исправления земляного полотна и водоотвода (в том числе на пересечениях и примыканиях, площадках для остановки, стоянках автомобилей, площадках для отдыха, разворотных площадках, тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, отдельных переездах, съездах, подъездных дорогах к объектам дорожно-ремонтной службы, историческим и достопримечательным объектам, паромным переправам);

- перемощение отдельных участков мостовых с полной заменой песчаного основания.

2.4.2.3. Работы по ремонту искусственных и защитных дорожных сооружений:

- замена балок (более 25%) в пролетных строениях;

- замена плит проезжей части на сталежелезобетонных (стальных) пролетных строениях;

- восстановление подпорных стен, противолавинных галерей, навесов, устройство укрепительных и регуляционных сооружений, сооружений для защиты от наледей, оползней и др.;

- восстановление берегозащитных и противоэрозионных сооружений;

- восстановление тоннелей, включая замену части (до 50%) обделки;

- замена ограждений, перил и тротуаров.

2.4.2.4. Прочие работы по капитальному ремонту:

- изыскание и освоение резервов грунта и месторождений каменных материалов в объемах, необходимых для производства работ на участках капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, устройство и ликвидация временных объездов и искусственных сооружений на участках капитального ремонта;

- восстановление очистных сооружений, рекультивация временной полосы отвода, рекультивация земельных участков, ранее занятых под карьерами, резервами, объездными дорогами, неиспользуемыми участками автомобильных дорог, дорожными сооружениями, производственными объектами и др.;

- проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации;

- обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта;

- строительный контроль, авторский, технический надзор и научное сопровождение.

### 2.5. Требования к доступности Услуги.

2.5.1. Требования, обеспечивающие доступность Услуги для ее получателей.

Оказание Услуги не предполагает необходимости совершения получателем Услуги специальных действий, санкционирующих предоставление им данной Услуги.

2.5.2. Особые категории потребителей Услуги - не устанавливаются.

2.5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении Услуги и сроки приостановления предоставления Услуги.

Услуга может быть приостановлена в случае наступления явлений стихийного характера, дорожно-климатических условий, аварий и других подобных ситуаций, связанных с реальной угрозой жизни и здоровью получателей Услуги и работников Организации, предоставляющей Услугу.

### 2.6. Оценка качества предоставления Услуги (система индикаторов качества).

2.6.1. Критериями оценки качества предоставления Услуги являются:

1) полнота предоставления Услуги в соответствии с установленными требованиями ее предоставления;

2) результативность (эффективность) предоставления Услуги, оцениваемая различными методами (в том числе путем проведения опросов).

2.6.2. Система индикаторов (характеристик) качества предоставления Услуги.

#### Таблица 2

| N п/п | Индикаторы качества Услуги | Значение индикатора, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соответствие нормативам, установленным «СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги», ч. 4 «Оценка качества строительно-монтажных работ при строительстве автомобильных дорог» | 90% |
| 2. | Соответствие качества предоставляемой Услуги утвержденной проектно-сметной документации | 90% |
| 3. | Гарантийный срок на все виды работ | Не менее 3 лет |
| 4. | Выполнение работ в срок в соответствии с муниципальным контрактом | 90% |
| 5. | Количество жалоб со стороны получателей услуги | менее 300 в год |

### 2.7. Информационное обеспечение предоставления Услуги.

Информирование граждан осуществляется посредством:

- опубликования настоящего Стандарта в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа Семеновский;

- опубликования информации об Организациях, предоставляющих Услугу, на официальном сайте администрации городского округа Семеновский;

- тематических публикаций и телепередач.

### 2.8. Порядок контроля за предоставлением Услуги со стороны вышестоящих должностных лиц (органов местного самоуправления городского округа Семеновский):

1) контроль за предоставлением Услуги осуществляет администрация городского округа Семеновский в части соблюдения качества Услуги путем проведения регулярных проверок соответствия работы Организации, предоставляющей Услугу, требованиям настоящего Стандарта, анализа обращений и жалоб граждан, проведения по фактам обращений служебных расследований;

2) регулярная проверка соответствия работы Организации, предоставляющей Услугу, требованиям настоящего Стандарта:

- регулярная проверка соответствия деятельности Организаций, предоставляющих Услугу, требованиям настоящего Стандарта (далее - регулярная проверка) проводится администрацией городского округа Семеновский не реже 1 раза в год;

- при проведении регулярной проверки администрация городского округа Семеновский  не должна вмешиваться в хозяйственную деятельность предоставляющей Услугу Организации;

- регулярная проверка деятельности организации должна быть осуществлена администрацией городского округа Семеновский в течение не более одного рабочего дня;

- регулярная проверка проводится без предварительного уведомления о ее проведении Организации, предоставляющей Услугу;

- регулярная проверка проводится администрацией городского округа Семеновский в присутствии руководителя Организации, предоставляющей Услугу (его заместителя);

Информация о результатах каждой регулярной проверки в отношении Организации, деятельность которой подлежит проверке, должна быть опубликована на официальном сайте администрации городского округа Семеновский не позднее 15 дней со дня проведения регулярной проверки.

Приложение 1

К стандартам качества муниципальной услуги

«Содержание дорог местного значения

на территории городского округа»

Перечень технологических операции и периодичность выполнения работ

по уборке объектов улично - дорожной сети городского округа Семеновский

| № п/п | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
|  |  | группа дорог |  |
|  |  | группа Б | группа В | группа Б | группа В |
|  |  | вид дорог | вид дорог | вид дорог | вид дорог |
|  |  | автомобильные дороги с твердым покрытием с автобусным движением | автомобильные дороги с твердым покрытием без автобусного движения | автомобильные дороги с грунтовым покрытием | автомобильные дороги с твердым покрытием с автобусным движением | автомобильные дороги с твердым покрытием без автобусного движения | автомобильные дороги с грунтовым покрытием |
| Содержание дорог |
| 1. | Осмотр проезжей части | 5 | 2 | 1 | в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00 | в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00 | в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00 |
| 2. | Сгребание снега с проезжей части снегоочистительной техникой | по мере необходимости (согласно приложению – маршрута движения техники) | по мере необходимости | по мере необходимости | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 | В течении 48 часов после окончания снегопада |
| 3. | Сгребание снега с проезжей части снегоочистительной техникой (перекрестки, радиусы) | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 | В течении 48 часов после окончания снегопада |
| 4. | Посыпка дорог ПГР (песко – соляная смесь) | по мере выпадения снега при температуре до – 15 С | по мере выпадения снега при температуре до – 15 С | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 |
| 5. | Погрузка ПГР | по мере необходимости | по мере необходимости | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 | с 2.00 до 8.00 |
| 6. | Расширение дорог автогрейдерами | по мере необходимости | по мере необходимости | в течении 48 часов после выпадения снега | в течении 12 часов после выпадения снега | в течении 12 часов после выпадения снега | в течении 48 часов после выпадения снега |
| 7. | Уборка и вывоз снежных валов, куч с площадей города | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | в течении 24 часов после выпадения снега | в течении 48 часов после выпадения снега | по мере необходимости |
| 8. | Вывоз случайного мусора с погрузкой вручную | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 9. | Уборка снега на проходах перекрестков и мостов | В течении 12 часов после выпадения снега | В течении 12 часов после выпадения снега | В течении 12 часов после выпадения снега | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| Содержание тротуаров |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
|  |  | Тротуары с брусчатым покрытием | Тротуары с А/Б покрытием |  |
| 1. | Мехподметание и сгребание снега с тротуаров тракторами с щеточно- плужерным оборудованием | 30 | 30 | с 4.00 до 7.00 |
| 2. | Уборка снега вручную | 30 | 30 | с 4.00 до 7.00 |
| 3. | Посыпка тротуаров ПГР |  |  |  |
| Содержание остановок общественного транспорта |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | количество остановок общественного транспорта | Время выполнения |
| 1 | Очистка остановок общественного транспорта от уплотненного снега. | 30 | 44 | с 8.00 до 17.00 |
| Содержание газонов |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
| 1. | Очистка газонов от снега ул. Ленина | 5 | с 8.00 до 17.00 |
| 2. | Очистка газонов от случайного мусора | 5 | с 8.00 до 17.00 |
| Содержание урн | Количество урн |
| Очистка урн в зимний период | По мере накопления, но не реже 2 раза в неделю | 100 |
| Вывоз бытового мусора с погрузкой вручную | По мере накопления, но не реже 2 раза в неделю | 100 |

Приложение 2

К стандартам качества муниципальной услуги

«Содержание дорог местного значения

на территории городского округа»

Перечень технологических операции и периодичность выполнения работ

по уборке объектов улично - дорожной сети городского округа Семеновский

| № п/п | Наименование операции |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
|  |  | группа дорог |  |
|  |  | группа Б | группа В | группа Б | группа В |
|  |  | вид дорог | вид дорог | вид дорог | вид дорог |
|  |  | автомобильные дороги с твердым покрытием с автобусным движением | автомобильные дороги с твердым покрытием без автобусного движения | автомобильные дороги с грунтовым покрытием | автомобильные дороги с твердым покрытием с автобусным движением | автомобильные дороги с твердым покрытием без автобусного движения | автомобильные дороги с грунтовым покрытием |
| Содержание дорог |
| 1. | Осмотр проезжей части | 5 | 2 | 1 | в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00 | в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00 | в течение рабочего дня с 8.00 до 17.00 |
| 2. | Подметание проезжей части подметально-уборочными машинами | 5 | по мере необходимости | ----- | с 4.00 до 7.00 | с 4.00 до 7.00 | ----- |
| 3. | Подметание перекрестков, радиусов, 10 % от площади | 5 | по мере необходимости | ----- | с 4.00 до 7.00 | с 4.00 до 7.00 | ----- |
| 4. | Мойка проезжей части дорожно-уборочными машинами | ежедневно при температуре воздуха более 25º С по согласованному перечню улиц | ежедневно при температуре воздуха более 25º С по согласованному перечню улиц | ----- | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | ----- |
| 5. | Подметание вручную дорог по лотку от пыли, грязи на ширину 0,3 м | 5 | по мере необходимости | ----- | с 04.00 до 07.00 | с 04.00 до 07.00 | ----- |
| 6. | Вывоз грязи с механизированной погрузкой | 5 | по мере необходимости | ----- | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | ----- |
| 7. | Очистка проезжей части по лотку, вручную от случайного мусора, на ширину 0,3 м | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 8. | Вывоз случайного мусора с погрузкой вручную | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| Весенняя уборка (апрель- май) |
| 1. | Уборка грязи по лотку вручную | 25 | 10 | ----- | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 2. | Уборка грязи по лотку автогрейдером | 25 | 10 | ----- | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 3. | Сбор грязи фронтальными погрузчиками | 25 | 10 | 2 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 4. | Подметание проезжей части тракторами | 5 | 2 | ----- | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| Содержание тротуаров |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
|  |  | Тротуары II класса | Тротуары I класса |  |  |
| 1. | Подметание тротуаров тракторами | 30 | 15 | с 4.00 до 7.00 | с 4.00 до 7.00 |
| 2. | Подметание тротуаров вручную | 30 | 15 | с 4.00 до 7.00 | с 4.00 до 7.00 |
| 3. | Вывоз грязи | 30 | 15 | с 4.00 до 7.00 | с 4.00 до 7.00 |
| Весенняя уборка тротуаров |
| 1 | Уборка грязи вручную на ширину 0,5 м | 2 | 2 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 2 | Сбор грязи фронтальными погрузчиками | 2 | 2 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| Содержание остановок общественного транспорта |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
| 1 | Подметание остановок вручную | 20 | с 8.00 до 17.00 |
| 2 | Вывоз смета | 20 | с 8.00 до 17.00 |
| Ремонт дорог и тротуаров |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
| 1 | Ремонт выбоин и ям, ремонт бортового камня | по мере необходимости в течение 3 суток с момента обнаружения | с 8.00 до 17.00 |
| Содержание газонов |
| № п/п | Наименование операции | Периодичность циклов в месяц | Время выполнения |
|  |  | дороги (улицы) с твердым покрытием с автобусным движением | дороги (улицы) с твердым покрытием без автобусного движения | дороги (улицы) с грунтовым покрытием | дороги (улицы) с твердым покрытием с автобусным движением | дороги (улицы) с твердым покрытием без автобусного движения | дороги (улицы) с грунтовым покрытием |
| 1 | Очистка газонов от случайного мусора | 5 | 2 | 1 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 2. | Очистка газонов при средней засоренности | 5 | 2 | 1 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 3. | Очистка газонов при сильной засоренности | 2 | 1 | 1 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 4. | Выкашивание газонов газонокосилкой | 1 | 1 | 1 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 5. | Выкашивание газонов вручную | 2 | 1 | 1 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |
| 6. | Сбор веток по улицам города | 2 | 2 | 2 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 | с 8.00 до 17.00 |